ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ВСТРАИВАЕМЫЙ

UTH-JP

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

►	Введение

Терморегуляторы серии UTH производства компании «Uriel Electronics Co, LTD» (Южная Корея) спроектированы специально с учетом особенностей российского рынка.

Корпус терморегуляторов выполнен из ударопрочного пластика. Терморегуляторы обладают высокой устойчивостью к перепадам напряжения. Они оснащены легкочитаемым электронным дисплеем, просты в управлении.

Терморегуляторы можно эксплуатировать в режиме заводских настроек, можно программировать в соответствии с потребностями конкретных задач.

►	Назначение

Терморегулятор предназначен для поддержания температуры во внутренних помещениях зданий с использованием датчика температуры, размещаемого в полу.

Терморегулятор используется совместно с подогреваемыми пленочными инфракрасными полами или другими системами и устройствами электрического отопления (системами теплого пола).

►	Комплект поставки

Терморегулятор UTH-JP					1 шт.

Датчик температуры пола SF-4×15			1 шт.

Инструкция по установке				1 шт.

Упаковочная коробка					1 шт.

► 	Технические данные

| Тип / Тип монтажа | программируемый / встраиваемый |
| --- | --- |
| Программирование: |  |
| - модификация 1 | таймер на 24 ч / 6 режимов |
| - модификация 2 | таймер на 7 дней / 6 режимов |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 220 |
| Диапазон допустимых напряжений, В | 85 … 265 |
| Диапазон контролируемых температур, 0С | +1 … +60 |
| Максимальный ток коммутации, А | 27.5 |
| Максимальная коммутируемая нагрузка, кВт | 6.0 |
| Датчик температуры пола | NTC (5 кОм) |
| Функция подключения датчика перегрева | да / NTC (5 кОм) |
| Вес, г | 300 |
| Габаритные размеры, мм | 115(115(45 |

Для управления нагрузкой используется электромагнитное реле. Установки пользователя вводятся в прибор с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства. Значения установок пользователя сохраняются в энергонезависимой памяти.

► 	Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током терморегулятор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007-75.

В терморегуляторе используется опасное для жизни напряжение. При устранении неисправностей, техническом обслуживании, монтажных работах необходимо отключить терморегулятор и подключенные к нему устройства от сети.

Терморегулятор не предназначен для эксплуатации в условиях тряски и ударов, а также во взрывоопасных помещениях.

Не допускается попадание влаги на входные контакты клеммных блоков и внутренние электроэлементы терморегулятора. Запрещается использование терморегулятора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

Нормальная работа прибора гарантируется при температуре от 0 до 50 °С и относительной влажности от 30 до 80%.

Монтаж и техническое обслуживание терморегулятора должны производиться квалифицированными специалистами, изучившими руководство по эксплуатации.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

► 	Монтаж терморегулятора

Перечень инструмента и материалов, необходимых для монтажа:

- Монтажная коробка,

- Отвертка,

- Индикатор фазы сетевого напряжения.

Все работы по монтажу и подключению прибора следует проводить при отключенном напряжении.

Установка датчика пола:

Датчик пола устанавливается под термопленку, ближе к терморегулятору, на черной полосе термопленки и крепится на полосу с помощью битумной изоляции. Под датчик в теплоотражающем материале делается канавка (углубление).

Длина провода датчика не должна превышать 50 м.

Установка терморегулятора:

Выберите место расположения терморегулятора.

- Подготовьте отверстие в стене по размеру монтажной коробки.

- Установите монтажную коробку.

- Соедините провода, соблюдая полярность: «POWER INPUT» - подключение питающей сети, «LOAD OUTPUT» - подключение нагрузки, «SENSOR 1» - подключение датчика пола, «SENSOR 2» - подключение дополнительного датчика от перегрева.

- Установите корпус терморегулятора в монтажную коробку, зафиксировав его двумя винтами.

- Затем аккуратно установите лицевую панель и нажмите на нее (до срабатывания обеих защелок). Убедитесь, что лицевая панель прочно зафиксирована.

► 	Устройство

|  | 1. Включение / выключение 2. Увеличение температуры 3. Уменьшение температуры 4. Индикатор температуры 5. Индикатор нагрева 6. Индикатор работы в не программном режиме 7. Переключение с программного режима на не программный 8. Установка часов 9. Установка минут 10. Режим программирования 11. Индикатор часов 12. Индикатор минут 13. Индикатор работы в программном режиме 14. Индикатор времени включения 15. Индикатор времени включения 16. Индикатор первой половины суток 0-12 часов 17. Индикатор второй половины суток 12-24 часа |
| --- | --- |

► 	Работа и программирование

Показания индикаторов:

- красный цвет – режим активен,

- зеленый цвет - режим ожидания (режим не активен).

При первом включении терморегулятора (нажатии кнопки включения) происходит небольшая задержка включения, т.к. терморегулятор определяет наличие подключения основного датчика и определяет режим работы.

Терморегулятор имеет 2 основных режима работы: режим «Температура» («SEN-SENSOR», основной датчик пола подключен) и режим «Таймер» («TIN-TIMER», основной датчик пола не подключен).

Режим «SEN-SENSOR» активируется, если основной датчик пола подключен к терморегулятору. При включении терморегулятора на дисплее индицируется значение фактической температуры термопленки. Кнопками ▲ и ▼ выставляется желаемая температура нагрева (желательно не более 30 0С). После задания температуры терморегулятор с задержкой в 3 секунды автоматически переходит в режим индикации фактической температуры термопленки.

Вход в режим изменения заводских настроек (см. таблицу 1) осуществляется методом одновременного нажатия кнопок ▲+▼. Меняются значения нажатием кнопок ▲ или ▼. Установив требуемые значения и одновременно нажимая кнопки ▲+▼, необходимо дойти до функции «SAV», сохранив введенные изменения (мерцание «SAV»). Для режимов работы «НН» и «СС» рекомендуется сохранять следующие значения: T-L = 0, T-H = 60. Следует отметить, что в большинстве случаев, изменять заводские настройки терморегулятора нет необходимости.

Режим программирования.

1) Включите терморегулятор.

2) В режиме «No-Timer» кнопками «Hour» и «Min» установите текущее время кнопками ▲ и ▼, день недели.

3) Перейдите в режим «Timer», используя кнопку «Clear», для установки временных интервалов и температуры нагрева в них.

4) Нажмите кнопку «Program», установите временные и температурные интервалы (не более 30 °С). На каждый день недели, начиная с понедельника. При первом нажатии кнопки «Program» замигает индикатор «ON Time», в этом режиме необходимо установить кнопками «Hour» и «Min» первый интервал включения и температуру (▲ и ▼). При втором нажатии кнопки «Program» замигает индикатор «OFF Time», в этом режиме необходимо установить кнопками «Hour» и «Min» время выключения первого интервала. При последующих нажатиях устанавливаются остальные интервалы работы терморегулятора (всего 5 интервалов на 1 день). Между интервалами терморегулятор работает в режиме ожидания и нагрев не происходит.

5) При одновременном нажатии кнопок «Program»+«Clear» происходит очистка программного режима.

6) Для перехода в не программный временной режим «No-Timer» необходимо использовать кнопку «Clear»: кнопки ▲ и ▼ служат для установки температуры нагрева и дней недели.

Если основной датчик пола не подключен, то терморегулятор автоматически переходит в режим «TIN-TIMER». При включении терморегулятора на дисплее индицируются цифры от 1 до 10. Каждая цифра соответствует одному из режимов программы (см. таблицу 2). Цикличность (кратность) программы можно изменить, войдя в режим изменения заводских настроек путем одновременного нажатия кнопок ▲+▼, далее в режим «TIN», выбрав кнопками ▲ или ▼ цифру от 01 до 60. Соответственно, время включение и выключение будет увеличено в цифру, высвечиваемую на дисплее. Далее, одновременно нажимая кнопки ▲+▼, необходимо дойти до функции «SAV», сохранив введенные изменения (мерцание «SAV»).

«RST» представляет собой режим инициализации терморегулятора (сброса на «заводские значения»). Для осуществления инициализации необходимо войти в режим изменения заводских настроек путем одновременного нажатия кнопок ▲+▼, далее в режим «RST» (на дисплее появиться значение «OFF»), выбрав кнопками ▲ или ▼ значение «ON», одновременно нажимая кнопки ▲+▼, необходимо дойти до функции «SAV», активировав режим инициализации (мерцание «SAV»).

Системные сообщения (индицируются на светодиодном дисплее терморегулятора при наступлении соответствующих им событий):

- «EО» + звуковое оповещение  - обрыв в цепи датчика температуры,

- «ES» + звуковое оповещение  - замыкание в цепи датчика температуры,

- «HT» + звуковое оповещение - перегрев, срабатывание системы защиты от перегрева (см. таблицу 1).

При подключении дополнительного датчика задействуется дополнительная система защиты от перегрева (см. таблицу 1). Дополнительный датчик устанавливается в месте, где возможность перегрева наиболее вероятна (под мебелью, под холодильником и т.д.

Таблица 1

| Наименование | Дисплей | Заводское значение | Возможность выбора | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс функции | STN | S | SEN, TIN, RST | Режим «температура», режим «таймер», режим «RST» |
| Индикация задания по температуре / текущей температуры | H-C | HH | HH, CC | HH - на дисплее индицируется задание по температуре, CC – на дисплее индицируется текущая температура |
| Минимальная температура | T-L | 0 0C | от -20 0C до макс | Выбор нижнего уровня в температурной зоне |
| Максимальная температура | T-H | 80 0C | от мин до 80 0C | Выбор верхнего уровня в температурной зоне |
| Отклонение по температуре | DIF | 3 0C | от 0 0C до 5 0C | Точность поддержания температуры (вкл/выкл) |
| Временная задержка подключения нагрузки | DLY | 20 сек | от 1 до 60 сек | Временная задержка вкл/выкл терморегулятором нагрузки к питающей сети |
| Функция защиты от перегрева | OHT | 80 0C | от макс до 80 0C | При превышении установленного значения терморегулятор отключает нагрузку |
| Подстройка сопротивления сенсора | RES | 00 | от -50 до 50 | Подстройка точности измерения датчика в заданной температурной зоне |

Таблица 2

| № программы | Нагрузка вкл. | Нагрузка выкл. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 сек × S | 45 сек × S |
| 2 | 20 сек × S | 40 сек × S |
| 3 | 25 сек × S | 35 сек × S |
| 4 | 30 сек × S | 30 сек × S |
| 5 | 35 сек × S | 25 сек × S |
| 6 | 40 сек × S | 20 сек × S |
| 7 | 45 сек × S | 15 сек × S |
| 8 | 50 сек × S | 10 сек × S |
| 9 | 55 сек × S | 5 сек × S |
| 10 | 60 сек × S | 0 сек × S |

S: цикличность (кратность)

S = 01 ... 60

Если S = 02, то для шага 1:

15(02 = 30 сек (вкл) и 45(2 = 90 сек (выкл)

► 	Условия хранения и эксплуатации

Терморегулятор должен храниться / эксплуатироваться в отапливаемом помещении при температуре от +5 до +40 0С и относительной влажности воздуха до 85%.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ______________________

Изделие 		        			           терморегулятор накладной

Модель  		    					               UTH-JP

Серийный №  	                                       				        отсутствует

Дата постановки на гарантию 				_____________________

М.П.

Гарантийный срок эксплуатации - двенадцать месяцев со дня постановки на гарантию. Гарантия действительна при наличии печати (штампа) предприятия, исполняющего гарантийные обязательства.

Предприятие обязуется выполнить гарантийный ремонт в случае соблюдения всех требований по установке и эксплуатации согласно прилагаемой к изделию инструкции.

Гарантийному ремонту не подлежит изделие с дефектами, возникшими в результате механических повреждений или неправильного подключения и эксплуатации самого изделия или иных элементов системы, перегрузки, неправильной или небрежной эксплуатации, проникновения жидкостей, пыли, насекомых, посторонних предметов внутрь изделия, воздействия высоких температур на пластмассовые и другие нетермостойкие части изделия, действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.).

Гарантийному ремонту не подлежит изделие с повреждениями, вызванными самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих частей.

Для предъявления требования об обмене или возврате изделия необходимо: предоставить изделие в полной комплектности, включая упаковочные материалы; сохранение товарного вида изделия; наличие оригинала гарантийного талона на изделие.

Отметки о гарантийном обслуживании изделия:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________